(5)音響系統／會議系統／對講系統

| 音 響 系 統 | 廠 牌 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 控制系統 | 16輸入/4群組/6輔助輸出混音主機 | Soundcraft | １ |
|  | 基本特性 | 14路以上單聲道麥克風輸入，2路以上立體聲道高電平輸入 |
|  |  | 每路聲軌 | 3段參數式等化器 高低頻濾波器，可調40~8kHz 100mm揚程之Fader |
|  |  | 四路群組 | 中繼輸入；可分送單音或立體主輸出聲道 具備輸出電平指示錶及過荷指示燈 具備輸入靈敏度調整鈕 可選擇送至輔助輸出 |
|  |  | 主輸出 | 具備四路輔助輸出調整鈕及其AFL按鍵 |
|  | 現場監聽用控制主機，具備五路單聲道輸入迴路 | TOA | １ |
| 播放系統 | 卡式錄放音機 | 具杜比B及C雜音消除系統,具定位功能 | TASCAM | １ |
|  | 雷射唱盤(CD player) | 具有兩組立體D/A轉換器 | TASCAM | １ |
|  | 迷你雷射光碟錄放機(MD player) | MD-301MKII；數位可選曲120V;60HZ;13W | TASCAM | 1 |
|  | 數位卡式錄放音響 ＤＡＴ | 標準錄音時間為120分鐘輸入及輸出端子須為標準XLR-3型插安裝於19英吋標準機櫃上 | TASCAM | 1 |
| 音效系統 | 模片式音頻處理系統主機箱 | YAMAHA | 1 |
|  | 數位式多功能音效處理器 | YAMAHA | 1 |
|  | 雙聲道1/3音程圖式等化器 | WHITE | 1 |
|  | 雙聲道2/3音程圖式等化器 | WHITE | 3 |
|  | 6輸入/2輸出混音模片 | IRP | 1 |
|  | 9段等化器模片 | IRP | 2 |
|  | 雙迴路齒音消除器 | Autcom | 1 |
|  | 雙迴路回授消除器（MODEL DE 2000） | Autcom | 1 |
| 揚聲系統 | 揚聲器 | 廠牌 | 數量 |
|  | 150W/8Ω揚聲器功率擴大機 | TOA | 4 |
|  | 250W/8Ω揚聲器功率擴大機 | TOA | 4 |
|  | 120W/70-100V揚聲器功率擴大機 | TOA | 1 |
|  | 240W/70-100V揚聲器功率擴大機 | TOA | 1 |
|  | 二音路主揚聲器 | Electro-Voice | 5 |
|  | 二音路主揚聲器專用分頻處理機 |  | 2 |
|  | 雙迴路音頻壓縮/限制器 |  | 2 |
|  | 效果揚聲器 | EV | 6 |
|  | 二音路舞台監聽揚聲器 | EV | 2 |
|  | 控制室監聽揚聲器 | EV | 1對 |
|  | 現場監聽揚聲器 | EV | 4 |
|  | 吸頂式揚聲器 | EV | 19 |
|  | 雙耳罩監聽耳機 |  | 1 |
| 麥克風 | 類型 | 廠牌 | 數量 |
|  | 人聲用麥克風 | EV | 4 |
|  | 樂器用麥克風 | EV | 4 |
|  | PCC麥克風 | EV | 2 |
|  | XY錄音用麥克風 | EV | 2 |
|  | 手握式無線麥克風 | 電池至少可供應4小時連續使用 | CHIAYO | 2 |
|  | 領夾式迷你無線麥克風 |  |  | 2 |
|  | 頭戴式麥克風（MU-53HN/55HN） | 單一指向，超小型直徑4.5m/m |  | 4 |
|  | 迷你無線麥克風（MiPRO ACT707） | 輕巧便利；膚色麥克風線 UHF ACT tm series：7A | MIPRO 規格ACP707 | 8 |
|  | 公共廣播用桌上型麥克風 |  | 1 |
|  | 現場監聽用槍型麥克風 |  | 2 |
|  | 吸地式三角型麥克風 | MPC 65VC SW | beyerdynamic | 2 |
|  | 雙迴路無線麥克風接收器 | CHIAYO | 1 |
|  | 無線麥克風接收器天線分配器 |  | 1 |
|  | 直入轉接盒DI-BOX | 將各式樂器訊號送入中心控制台 | ULTRA-D1 | 5 |
|  | 桌上型可伸縮麥克風架（附麥克風夾） |  | 4 |
|  | 麥克風立架附橫桿（附麥克風夾） |  | 8 |
| 附註： | 聖言樓廊廳天花板上配置有9座喇叭，可播送音樂，並與一座廣播麥克風相連結。 |

| 會 議 系 統 | 廠牌 | 數量 |
| --- | --- | --- |
|  | 會議系統控制主機 | CIE | 1 |
|  | 特性 | 可自動操作不須人員控制；最多可控制240組發言設備：包括主席機，列席機，翻譯員機等；可控制大量的分配設備，包含音頻媒體介面器，數字分配卡．電子頻道選擇器，多功能連接器．具備麥克風管理，表決及同步翻譯功能．同步翻譯除原發言語言外，至少可達11個翻譯頻道．具備Open,Override及Voice.三種操作模式，可控制請求發言的登記，強制控制正在使用中的麥克風，及聲控開關的麥克風；可外接錄言機． |
|  | 活動式會議麥克風座—主席機 | CIE | 1 |
|  | 活動式會議麥克風座—列席機 | CIE | 12 |
|  | 會議麥克風機座儲存箱. | CIE | 3 |
|  | 會議系統控制主機儲存箱. | CIE | 1 |
|  | 輕型耳機 | CIE | 13 |
| 對 講 系 統 |  |
| 有線對講 |  | 廠牌 | 數量 |
|  | 雙迴路對講系統主機 |  | 1 |
|  | 單迴路攜帶式對講子機 |  | 8 |
|  | 雙迴路嵌壁式附揚聲器對講子機 |  | 7 |
|  | 雙迴路桌上型附揚聲器對講子機 |  | 2 |
|  | 單耳附麥克風對講耳機 |  | 12 |
| 無線對講 | NOVA;NRS-465;黑色輕巧，可多方通話． |  | 4 |