(4)懸吊系統

| 懸 吊 系 統 |
| --- |
| 操作方式：電動按鈕升降(於舞台右側) |
| 1.吊桿 | 一般空桿(電動) 寬13公尺× 高7.5公尺 (吊桿別 : # 2) 活載重500公斤 (1100磅重) 速率 : 固定速度, 4.5公尺/分鐘 (15呎/分鐘) 行程 : 1公尺~8.5公尺 直徑 : 1.5英吋黑鋼管 |
|  | 燈光吊桿(電動) 寬13公尺× 高7.5公尺 (吊桿別 : # 3；# 5) 活載重500公斤 (1100磅重) 速率 : 固定速度, 4.5公尺/分鐘 (15呎/分鐘) 行程 : 1公尺~7.0公尺 直徑 : 1.5英吋黑鋼管 (第5桿掛有6組天幕燈具) |
| 2. 布幕 | 布幕種類 | 尺寸 | 顏色 |
|  | 沿幕×2 | 高2.5公尺×寬13公尺 | 黑色/深藍 |
|  | 翼幕×12 | 高7 公尺×寬3 公尺 | 黑色/深藍 |
|  | 沿幕×2 | 高2.5公尺×寬13公尺 | 單色/深藍 |
|  | 翼幕×8 | 高7 公尺×寬3.5公尺 | 單色/深藍 |
|  | 遮蔽幕×2 | 高2.6公尺×寬2.1公尺 | 黑色/深藍 |
|  | 遮蔽幕2 | 高2.6公尺×寬2.5公尺 | 黑色/深藍 |
|  | 遮蔽幕×6 | 高3.3公尺×寬2.4公尺 | 黑色/深藍 |
| 3. 天幕 | 高7公尺× 寬13公尺 |
| 4.大型電動投影銀幕 | 高4.25公尺× 寬7.5公尺 (顏色：Ultramatte 200) |
| 5. 鋁合金布幕軌道 | 側舞台布幕軌道(手動拉曳布幕操作) (吊桿別 : # SL1, #SL2,#SR1, #SR2) (位置:固定於舞台側牆上) 軌道長度: 2公尺長及2.4公尺長各兩組 |
|  | 上舞台穿場過道遮蔽幕軌道(手動拉曳布幕操作) (吊桿別 :#CO) 軌道長度: 14公尺長 (位置:固定於穿場過道上方貓道靠下舞台側) |
| 6.吊具 相對位置 | No. | 吊桿別 | ITEM | 與鏡框牆相對位置 |
|  | PL | 舞台鏡框框牆線 | PLASTER LINE | +0 (單位:公分) |
|  | S | 大型投影銀幕 | PROJECTION SCREEN | +45 |
|  | #1 | 沿幕/翼幕 | #1BORDER/WINGS | +90 |
|  | #2 | 空桿 | SCENERY BATTEN | +110 |
|  | #3 | 1號燈光桿 | #1 ELECTRIC | +180 |
|  | #4 | 沿幕/翼幕 | #2BORDER/WINGS | +250 |
|  | #5 | 空桿/天幕燈具 | SCENERY BATTEN | +270 |
|  | #6 | 沿幕/翼幕 | #3BORDER/WINGS | +355 |
|  | #7 | 白天幕 | CYCLORAMA | +425 |
|  | CD | 穿場過道遮蔽幕 | CROSSOVER MASKING | +470 |