(3)燈光系統

| 燈 光 系 統 |
| --- |
| 控制系統 | 控制器 | 廠牌-ETC Element (可操控傳統燈具與電腦燈及LED PAR) |
|  | 基本特性 | 單場演出10,000個以上Cues的記憶容量／250個控制迴路 可控制1024路調光器／輪出控制訊號為DMX 512 具有總電平控制Fader，及Black Out按鍵，1000 Groups; 1000 x 4 Palettes(Intensity, Focus, Color and Beam); 1000 Effects; 40 Faders with bump buttons |
|  | 控制器 | 廠牌-STRAND GSX |
|  | 基本特性 | 單場演出200個以上Cues的記憶容量／125個控制迴路 可控制512路調光器／輪出控制訊號為DMX 512 VGA彩色視頻輸出／二組自動排序及一組手動排序 具有總電平控制Fad，及Black Out按鍵 操作電壓120V~240V通用型／具RS-232 port及印表機介面 |
|  | 電腦燈專用控制器 | 廠牌 I LEAD IL-0824 |
|  | 基本特性 | 以DMX訊號線聯結：i Solution之燈光產品。 本品可同時操控24枚電腦燈（每盞上限8迴路）。 用以操控燈具轉動、切光、變換圖樣、色彩、聚焦、明暗度。亦可由現場音壓自動聲控。 |
| 調光系統 | 2.4KW×2/120V Dimmer Module 調光模組×72個×2 控制模組×2 ／備用控制模組×2 |
| 燈具 | 類型 | 廠牌 | 角度 | 燈具功率 | 數量 |
| 電腦燈具 | IM-575s：575Ｗmoving spot | iMove | 14 | 575W | 2枚 |
|  | DMX 512 控制迴路：16/ 8迴路(channels)可切換 電源供應：改裝為110V(原始設計為230V~50Hz/ 95~275V 50/60Hz) 燈泡類型：HMI 575W/ HMQ 575/2 SFc10-4 體型：42.7x47.8x36.9立方公分 重量：27公斤 功能：兩組多樣性效果片(gobos)轉盤，一個色彩變換輪(a trapezoid color wheel)，內含輪轉稜鏡折射(rotating prism)，自動對焦(auto focus)。 |
| 電腦燈具 | Moving Head：575Ｗmoving spot | OBY-5 | 570-degree in X axis 270-degree in Y axis | 575W | 2枚 |
|  | DMX 512 控制迴路：16/ 8迴路(channels)可切換 電源供應：原始設計為230V 50/60Hz 燈泡類型：MSI 575W/ 2 體型：40 x 38 x 54立方公分 重量：26公斤 功能：兩組多樣性效果片(gobos)轉盤，一個色彩變換輪(a trapezoid color wheel)，內含輪轉稜鏡折射(rotating prism)，自動對焦(auto focus)。 |
| 燈具 | 類型 | 廠牌 | 角度 | 燈具功率 | 數量 |
| 電腦燈具 | Desire Series by ETC Lustr+ | ETC D40 | 多角度鏡片 | 575W | 2枚 |
|  | DMX 512 控制迴路 Specialized x7 LED array with 6 colors plus white Beautifully illuminates skin tones and other objects – ideal for theatrical lighting 電源供應：110V 燈泡類型：LED 體型：29 x 24 x 25立方公分 重量：6.5公斤 |
| 傳統燈具 | Ellipsoidal Spotlight 橢圓形反射鏡聚光燈 | STRAND | 20度 | 750W | 36個 |
|  |  | 色片夾尺寸 | 30度 | 750W | 12 |
|  |  | 19cmx19cm | 40度 | 750W | 6 |
|  | ETC Source Four 橢圓形反射鏡聚光燈 | ETC | 19度 | 750W | 4個 |
|  |  | 色片夾尺寸 | 26度 | 750W | 1 |
|  |  | 15.8cmx15.8cm | 36度 | 750W | 1 |
|  | PAR 56 | 9”(英吋) |  | 300W | 12 |
|  | PAR64 | 10” (英吋) |  | 1000W | 12 |
|  | Asymmetric Reflector Cyclight(非對稱反射鏡天幕燈) 3迴路 | 色片夾22cm x 25cm | 水平>66度 垂直>105度 | 500W | 9 |
| 其他燈種 | 追蹤燈 (Mini Follow Spot) | FOD-150 功能：換色／閃爍速變（strobe speed）光區大小可調(Iris) | Max Watts：200W 120V／60Hz Fuse:10A 燈泡：HTI-150 | 1 |
|  | 水浪燈(GS-111) | 供電：50-60Hz／120V Fuse安全上限：5AMPs 燈泡：24V／250W | 1 |
|  | 閃光燈 | 120V 閃光速度可調變 | 1 |
| 其他配備 | 噴煙機 (Smoke Machine) | Antari Z-1200：100V, 120V, 230VAC／ 50-60Hz／功率：100W／首次溫機時間九分鐘；油桶容量２．５公升 | 1 |
|  |  | F-200R：120VAC／50/60Hz；F10A／250 VAC；1.0KW／10AMP／油桶容量：1.35L | 1 |
| 輔助物件 | Iris (定焦距燈光葉片)：可放大縮小光區 | 48 |
|  | Go-bos(燈光效果片) ：金屬製各種造形，用以改變燈光形狀 | 76 |
|  | Go-bo holder (效果片持有架)：持有投射片，置入燈具中 | 23 |
|  | 各種色紙 (some of gam and lee companies) |  |
|  | 色片夾組數 | 132 |
|  | 分類：直徑8吋用於Par 64 12 |  |
|  | 直徑6.5吋用於Par56 13 |  |
|  | 直徑6吋用於Leko系列與Fresnel 80 |  |
|  | 長9吋x寬7.5吋用於天幕燈具 27 |  |
|  | 側燈立架：(鋼鐵材質／70公分寬x98公分長x225公分高) | 4 |
|  | 側燈立座(booms)：底座圓盤直徑46公分x金屬長通230cm | 4 |
|  | 地燈座：黑木板底座30公分見方 | 4 |
|  | 旋臂式燈光桿架(45.5公分長) | 20 |
|  | 燈光專用3pin延長纜線：extension power cable 10m長=14條；5m=17條；2m=31條 | 62 |
|  | 燈具延長纜線Y型分線(Two-fold cable) | 20 |
|  | 豬尾巴(多蕊六路分線延長纜線) | 7 |
|  | 六分迴路盒插座 (panel box = power distribution) | 6 |
|  | 家用電兩孔插座轉接燈光系統3pin插座 | 2 |
|  | 附註：每個燈具皆配加安全鎖。 |