（2）口譯系統

| 翻譯系統 | 廠牌 | 型號 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 翻譯員機(含輕型耳機) | PHILIPS | LBB 3520/00 | 6 |
|  | 特性 | 可配置15種語言，並具備3組預置語言選擇鍵。 具備輸入語言性質指示功能，可分辨輸入語言為直譯或轉譯。 |
|  | 模組式紅外線傳送主機 | PHILIPS | LBB 3420/00 | 1 |
|  | 特性 | 可插入7個模組.，可擴充至16個傳送頻道。 具備輔助輸入，供緊急使用。 |
|  | 基本模組 | PHILIPS | LBB 3424/00 | 1 |
|  | 特性 | 具備“Normal”,“Aux”及“Test”三種操作模式。 自動監測功能。傳送主機狀態顯示器。頻道轉換指示器。 自動電平控制開關。 |
|  | 頻道模組(每片模組可供４個頻道使用) | PHILIPS | LBB 3421/00 | 2 |
| 翻譯系統 | 廠牌 | 型號 | 數量 |
|  | DCN介面 | PHILIPS | LBB 3423/00 | 1 |
|  | 電池型紅外線接收器 | PHILIPS | LBB 3433/00 | 110 |
|  | 特性 | 輕質攜帶式紅外線接收器,可接受7個頻道之訊號。 具備頻道選擇鈕及音量控制旋鈕。 電源供應為長效鋰電池,操作時間可達350小時。 |
|  | 輕型耳機 | PHILIPS | LBB 3017/00 | 110 |
|  | 高功率紅外線發射器 | PHILIPS | LBB 3021 | 2 |
|  | 特性 | 可使用於單聲道或多聲道系統，隨紅外線主機自動開啟。 具有自動電源開關，由發射器輸出之載波信號控制。 於四個頻道使用模式下，涵蓋面積約為1560平方公尺。 載波頻率為40Hz ~ 775KHz. 具備390個發射二極體數量。平均發射功率為15W。 電源供應 110, 127, 220 及240V，50 ~60Hz可調。 |